## Slide 1
資料分析專案
變換車道的外部成本
當一台車變換車道，它讓後方的車流付出多少代價
以及這個代價取決於什麼
NGSIM 車輛軌跡 · 870 萬筆原始資料 · 2,472 次事件 · 開源可重現

## Slide 2
專案概述
一份端對端的資料分析專案，從公開軌跡資料出發，建立可重現的量測流程，並將結論轉化為可落地的服務構想。
原始軌跡資料
870 萬筆
美國聯邦公路總署 NGSIM
乾淨的換道事件
2,472 次
經過四道過濾條件
配對對照組
7,591 組
最近鄰配對，不重複取樣
結論：外部成本取決於當下路況，不取決於車種。這個結果推翻了專案原本的假設。
2

## Slide 3
簡報架構
01
研究問題
從車隊管理的角度定義一個沒有人在量的成本
02
資料來源
NGSIM 軌跡資料的規模、欄位與三個品質缺陷
03
技術架構
取得、清理、事件偵測、反事實設計與統計方法
04
分析結果
三個層次的發現與一個推翻假設的結論
05
商業價值
服務構想、市場對標與 AI 的角色
06
工程品質
測試、可重現性與四個資料缺陷的發現過程
3

## Slide 4
01
研究問題
定義一個既有系統沒有在衡量的成本

## Slide 5
問題的起點
車隊管理系統評分駕駛行為，衡量的全部是對自己車輛的風險。
急煞、超速、怠速、疲勞駕駛，每一項都在問「這個駕駛會不會出事」。
沒有任何一項在問「這個駕駛讓別人付出了多少」。
因為那個代價發生在駕駛的後方，他自己看不到，系統也沒有在記錄。
既有評分衡量的
急煞 · 超速 · 怠速 · 疲勞
沒有人在衡量的
我的駕駛動作，讓後方車流付出多少
5

## Slide 6
三個研究問題
由淺入深，每一層都需要前一層成立才有意義。
Q-A
換道到底有沒有代價
與沒有發生換道、但條件相同的時刻相比，後車是否真的付出額外的速度損失
Q-B
誰造成的代價比較大
當換道的是貨車，後車付出的代價是否高於換道的是小客車的情況
Q-C
壅塞是否放大這個差異
同一個動作在車流順暢與嚴重壅塞下，造成的代價是否不同
專案的預設假設是貨車造成的代價更大。第四節會說明資料如何推翻這個假設。
6

## Slide 7
這是一個物流問題
這份分析直接以貨運車輛為對象。
NGSIM 的車種欄位可以把貨車單獨拆出來分析，物流的相關性因此寫在資料結構裡，有欄位可以驗證。
而且結論直接改變政策該長什麼樣：
若代價來自車種，對策是車輛管制；若代價來自時機，對策是車隊排程與駕駛行為規範。後者是物流營運決策。
分析對象
v_class = 3，即貨車，共 352 台、7.0 車小時
對應產業
車隊 telematics 與駕駛行為評分服務
7

## Slide 8
02
資料來源
公開軌跡資料的規模、欄位與已知缺陷

## Slide 9
資料來源 NGSIM 車輛軌跡
Next Generation Simulation，美國聯邦公路總署於 2005 年執行的軌跡蒐集計畫。
以架高攝影機拍攝真實高速公路車流，逐格判讀每一台車的位置，產出 每秒 10 筆 的車輛軌跡。
透過美國運輸部開放資料平台取得，不需要帳號或金鑰，任何人都能重跑本專案。
授權：美國政府公共領域。
資料平台
data.transportation.gov/d/8ect-6jqj
取用方式
Socrata API，公開端點，無需驗證
9

## Slide 10
資料規模與核心欄位
原始資料共 25 個欄位，本專案只取分析必需的 12 個，降低傳輸與記憶體成本。
欄位 | 意義 | 單位 | 用途
vehicle_id | 車輛編號 | — | 建立軌跡
frame_id | 影格編號 | 1 格 = 0.1 秒 | 時間軸與錄影批次判定
lane_id | 車道編號 | — | 偵測換道
v_vel | 速度 | 英尺 / 秒 | 量測代價的主要指標
space_headway | 與前車距離 | 英尺 | 配對變數與驗證
following | 正後方車輛編號 | — | 直接取得受影響的後車
v_class | 車種 | 1 機車 2 小客車 3 貨車 | 物流切入點
following 欄位是 NGSIM 自己算好的，省去自行推導跟車關係的整段工作，也避免在這一步引入誤差。
10

## Slide 11
路段選擇
NGSIM 共有四個路段，本專案只使用兩個高速公路路段。
排除的 Lankershim 與 Peachtree 是設有號誌的市區幹道。在那裡後車減速多半源自紅燈，與前方車輛切入無關。
若納入，會把號誌造成的停等灌進「換道造成的代價」，系統性高估結論。
I-80
加州 Emeryville，約 500 公尺，4,566,387 筆
US-101
洛杉磯，約 640 公尺，4,802,933 筆
11

## Slide 12
資料品質的三個缺陷
公開資料集不等於乾淨資料集。這三個缺陷都不會在摘要統計上顯現。
速度雜訊
文獻已知
速度由影像位置微分而來，含高頻雜訊。本專案以 1.1 秒移動平均平滑，並完全不使用加速度欄位
完全重複列
704,000 筆
US-101 有 14.7% 的資料列是逐位元完全重複。留著會讓那些車在每個平均值裡被計算兩次
車號跨批次重複
88 個車號
每個路段是三段錄影接合而成，車號與影格編號都會重新編號，直接分組會產生不存在的換道
參考文獻：Punzo, Borzacchiello & Ciuffo (2011), Transportation Research Part C。
12

## Slide 13
03
技術架構
從原始軌跡到一個站得住的數字

## Slide 14
系統架構
資料來源
NGSIM 公開 API
· Socrata 端點
· 無需驗證
· 1,180 萬列
取得與清理
01 · src/ngsim
· 鍵集分頁下載
· 去重與批次切分
· 速度平滑
事件與對照組
02_detect_events
· 換道偵測
· 四道過濾
· 最近鄰配對
統計與產出
03 · 04
· Bootstrap 區間
· OLS 迴歸
· 圖表與結果表
公開資料集
data/raw · 126 MB Parquet
data/processed · 事件與對照組
outputs · 圖表、結果表、日誌
每個階段都有獨立的輸出與日誌，任何一步都可以單獨重跑，不需要重跑整條流程。
14

## Slide 15
技術堆疊
刻意維持輕量：全部是標準 Python 資料科學工具，沒有自製框架，任何人都能重跑。
層級 | 選用工具 | 承擔的工作
資料取得 | requests + Socrata API | 鍵集分頁下載，含重試與截斷偵測
儲存格式 | Parquet + pyarrow | 9.4M 筆壓縮至 126 MB，載入以秒計
資料處理 | pandas + NumPy | 向量化的軌跡分組、平滑與視窗運算
配對 | SciPy cKDTree | 標準化空間中的最近鄰配對
統計 | statsmodels | OLS 搭配 HC3 異質變異穩健標準誤
視覺化 | Matplotlib | 色盲安全配色，全部直接標註
測試 | 合成軌跡 | 22 項已知答案的邏輯檢驗
全部相依套件列於 requirements.txt，共 7 項。
15

## Slide 16
資料取得策略
第一版以 Socrata 的 offset 分頁下載。在 1,180 萬列的資料表上，頁數越深越慢，18 分鐘沒有產出任何檔案。
改為以 vehicle_id 區間分頁，資料庫可直接走索引：
實測 81 萬列 49 秒，且整個鍵範圍速度穩定。
程式另外檢查每次請求是否觸及列數上限。Socrata 觸及上限時是安靜截斷，不會報錯，那會讓整批車輛憑空消失而輸出看似正常。
錯誤做法
$offset 深層分頁，效能隨頁數劣化
採用做法
WHERE vehicle_id >= lo AND < hi，走索引
16

## Slide 17
處理流程
01
下載
鍵集分頁
9.4M 筆
02
清理
去重、切批次
平滑速度
03
偵測
換道事件
四道過濾
04
配對
建立對照組
最近鄰
05
統計
Bootstrap
迴歸
06
產出
圖表
結果表
六個編號腳本依序執行，每一步寫出自己的日誌與中間產物，任何一步都可以單獨重跑。
17

## Slide 18
事件偵測邏輯
基本判準是同一台車的車道編號與前一格不同。但原始判準會產生大量假事件，因此加上三道過濾：
穩定性 換道前後各須在同一車道維持 3 秒，擋掉判讀跳動與連續蛇行
必須有後車 沒有人承受代價就沒有東西可量
只留主線車道 匝道上的換道是被迫匯入，成因不同
原始換道 4,031
→ 穩定性過濾後 2,955
有後車 2,914
→ 資料完整 2,531
18

## Slide 19
反事實設計
「換道後後車掉了 3.9 公里」本身什麼都沒有證明。壅塞車流本來就在不停地忽快忽慢。
因此每一筆事件都對照一組沒有發生換道、但條件相同的時刻：該車在整個視窗內都待在同一車道。
報告的外部成本一律取兩組的差值。事件組的原始掉幅只是中間產物。
兩條曲線在換道前完全重疊、之後才分開，這是配對有效的視覺證據，也是整份分析最有說服力的一張圖。
19

## Slide 20
配對變數的選擇
三個變數全部嚴格在事件發生前量測。這個選擇踩過兩次坑，每一次都改變了答案。
配對變數 | 意義 | 為什麼必要
baseline_kmh | 事前速度 | 速度水準直接決定可能的掉幅
pre_trend_kmh | 事前是加速或減速 | 只配速度會選到剛從堵塞加速出來的車，該組平均加速 23%
headway_pre_ft | 事前車距 | 前方空間決定反應餘裕
headway_at_t | 換道當下車距 | 刻意排除 屬於事後變數，配它等於把要量的機制配掉
使用事後車距配對，會讓結論從 +0.76 變成 −0.35，正負號完全相反。
20

## Slide 21
配對品質驗證
配對品質需要檢查。以下用的是估計式從未看過的欄位，屬於獨立驗證。
 | 事前車距 | 換道當下 | 變化
換道事件 | 106.3 ft | 63.7 ft | −42.6 ft
配對對照組 | 105.8 ft | 102.7 ft | −3.2 ft
事件組的後車在換道瞬間失去 42.6 英尺車距，對照組只失去 3.2 英尺。這同時證明偵測到的確實是切入，且對照組確實未被干擾。
21

## Slide 22
統計方法
兩種方法互相檢查。
最近鄰配對
不假設函數形式
只要求拿條件相似的來比。在走走停停的車流中，速度與掉幅的關係明顯非線性
Bootstrap 區間
5,000 次重抽
每一個差異都報 95% 信賴區間。固定亂數種子，結果完全可重現
OLS 迴歸
HC3 穩健標準誤
分離「貨車效應」與「貨車在哪裡換道」。壅塞以連續變數進入，避免二分法丟失變異
配對可檢查共變數平衡，迴歸可同時控制多個干擾因素，兩者結論一致。
22

## Slide 23
04
分析結果
三個層次的發現，與一個推翻假設的結論

## Slide 24
結果一 換道確實有代價
後車多掉的速度
+0.76 km/h
95% 信賴區間 +0.44 至 +1.09
恢復時間延遲
+0.27 秒
95% 信賴區間 +0.15 至 +0.40
兩個數字都是相對於配對對照組的差值。壅塞情境下的絕對代價明顯高於車流順暢時。
24

## Slide 25
結果二 貨車的代價反而更低
貨車切入讓後車少掉 1.62 km/h，恢復也快 0.98 秒。
貨車換道頻率本來就較低：每車小時 7.7 次，小客車 10.7 次。
貨車事件僅 54 筆，對比小客車 2,418 筆，因此全部報信賴區間。這個結果的價值在於它推翻了專案原本的假設，精確度本身有限。
25

## Slide 26
結果三 迴歸分析
原始的車種差異可能只反映貨車在什麼地方、什麼時候換道。控制之後才看得出機制。
變數 | 係數 | p 值 | 判讀
是否為貨車 | −1.364 | 0.468 | 不顯著
周圍車流平均速度 | −0.351 | 9e-67 | 高度顯著
後車原本速度 | +0.470 | 1e-151 | 顯著
車距 | −0.035 | 3e-24 | 顯著
貨車 × 車流速度 | +0.057 | 0.406 | 不顯著
若機制真是「貨車又大又重」，車種係數應該撐得過控制變數。它沒有。撐過去的是路況。
26

## Slide 27
核心結論
外部成本取決於時機
不取決於車種
周圍車流每慢 1 km/h，同一個駕駛動作就多造成 0.35 km/h 的擾動。針對車種的管制瞄錯了變數，針對時機與間距的規範才是對的。
27

## Slide 28
誠實的限制
以下數字對本專案的結論不利，但仍然列出，因為分析的可信度來自這裡。
凹陷深度
+0.76 km/h
顯著
恢復時間
+0.27 秒
顯著
後車淨損失時間
+0.03 秒
信賴區間跨過 0
擾動尖銳而短暫，持續時間極短。本分析不支持「一次換道讓後車損失可測量的行車時間」這種說法。擾動是否會向上游放大成連鎖壅塞，這份資料的路段只有 500 至 640 公尺，無法回答。
28

## Slide 29
05
商業價值
從一個統計結論到一項可販售的服務

## Slide 30
服務構想 壅塞外部成本評分
這個發現可以直接產品化為給車隊業者的Congestion Externality Score。
輸入是業者為了法規遵循與保險本來就已經在蒐集的 GPS 軌跡，不需要加裝任何硬體。
輸出是每位駕駛、每條路線、每個時段造成了多少對周圍車流的擾動。
導入成本低，因為資料來源已經存在，缺的只是一個沒有人做的量測方法。
輸入
既有 telematics GPS 軌跡
輸出
駕駛 × 路線 × 時段的外部成本評分
30

## Slide 31
三個讓它稱得上智慧的機制
自動化只是把人工流程變快。以下三點是這項服務與規則式評分的本質差異。
依情境定價
依實測路況加權
迴歸顯示周圍車流每慢 1 km/h，同一動作多造成 0.35 km/h 擾動。評分依實測路況加權每個事件
以實測行為為標竿
以觀測到的行為為準
資料顯示職業駕駛造成的代價本來就低於一般小客車駕駛。目標是一個已被觀測到的標準
閉環學習
會驗證自己
輔導改變行為，改變被重新量測，模型被重新估計。服務持續學習什麼真正有效
第三點是關鍵：沒有閉環的評分系統無法證明自己有用。
31

## Slide 32
市場對標與差異
車隊行為評分已是成熟的產品類別，但現有產品全部衡量同一個面向。
產品 | 衡量對象 | 是否衡量外部成本
Samsara | 駕駛自身風險：急煞、超速、分心 | 否
Geotab | 駕駛自身風險與油耗 | 否
Lytx | 以影像判定的駕駛自身風險行為 | 否
本專案構想 | 駕駛對周圍車流造成的擾動 | 是
差異的核心是衡量對象。這是一個既有市場裡尚未被佔據的位置。
32

## Slide 33
AI 與資料分析的分工
資料分析負責識別。配對、分層與穩健迴歸回答「有多大，以及是否為真」。這部分必須維持可解釋，因為會影響駕駛薪酬的評分必須能對駕駛解釋。
AI 延伸到三個分析到不了的地方：
規模化 — 本專案的偵測器需要每秒 10 筆的軌跡，真實車隊只有每秒 1 筆的消費級 GPS。以 NGSIM 為標註訓練資料可訓練序列模型。
逐事件反事實 — 直接預測那一台後車在沒有被切入時的速度。
行為發現 — 對軌跡分群，浮現沒有想過要假設的模式。
分析驗證 AI
以配對估計作為模型的驗證基準
為什麼必要
沒有這個檢查，模型是不可證偽的
33

## Slide 34
落地路徑
01
驗證
本地車隊
資料重估係數
02
偵測
訓練 1 Hz GPS
動作辨識模型
03
評分
產出駕駛
外部成本分數
04
輔導
針對高分事件
設計教練方案
05
閉環
重新量測
並更新模型
係數必須在本地資料重新估計。NGSIM 在這個架構中的角色是有標註的訓練與驗證資料，結論仍須由本地資料產生。
34

## Slide 35
06
工程品質
讓這份分析可以被檢驗

## Slide 36
測試與可重現性
核心偵測邏輯有 22 項合成軌跡檢驗。測試資料是手工構造的，所以正確答案已知。
檢驗涵蓋：單格跳動、連續蛇行、注入固定減速幅度、不恢復的截斷標記、以及跨錄影批次的假換道。
完整流程重跑後，每一個數字都相同，連 bootstrap 信賴區間到小數點後兩位都一致。
一鍵重跑
bash scripts/run_all.sh，約 15 分鐘
固定種子
20260919，保證 bootstrap 結果可重現
36

## Slide 37
四個資料缺陷與發現過程
這四個缺陷都會產出看起來完全正常的結果。其中三個在摘要統計上不可見。
編號 | 缺陷 | 如何被發現
D5 | 兩段錄影時間連續，批次切不開，88 個車號撞號 | 不相干的當機
D8 | 第一版對照組在整個視窗內平均加速 23% | 把曲線畫出來
D9 | 官方資料表含 704,000 筆完全重複的資料列 | 不相干的當機
D10 | 配對使用事後變數，結論正負號翻轉 | 重新檢視因果順序
所有決策與錯誤共 11 條，全部寫入公開的決策日誌，包含被推翻的原始假設。
37

## Slide 38
專案檔案結構
編號腳本依序執行，每一步都寫出自己的日誌與中間產物。
路徑 | 內容
scripts/01–04 | 下載、事件偵測、統計分析、圖表產出
src/ngsim.py | 共用常數、載入器與單位換算
tests/ | 22 項合成軌跡檢驗
docs/decision-log.md | 11 條決策紀錄，含四個缺陷的來龍去脈
docs/methodology.md | 完整方法論，逐一說明每個視窗與門檻
outputs/ | 圖表、結果表、results.json 與執行日誌
原始資料不進版本控制，由腳本重新下載，確保任何人取得的資料都相同。
38

## Slide 39
後續發展
這份分析回答了一階問題，也明確標示出自己答不了的部分。
擾動的傳播
資料限制
單一後車、10 秒視窗量到的是一階效果。擾動是否向上游放大成連鎖壅塞，需要更長的觀測路段
本地係數重估
方法移植
2005 年美國高速公路的車輛組成與 2026 年的營運環境不同。方法可移植，係數必須重新估計
低頻軌跡偵測
AI 延伸
以 NGSIM 為標註資料，訓練模型在每秒 1 筆的消費級 GPS 上辨識同樣的駕駛動作
39

## Slide 40
變換車道的外部成本
完整程式碼、決策日誌與方法論皆為開源
資料來源 美國運輸部 NGSIM 公開資料 · 授權 程式 MIT，資料為美國政府公共領域